临时围墙工程预算编制说明

一、工程概况

1、工程名称：临时围墙工程

2、建设地点：浙江交通技师学院

3、建设单位：浙江交通技师学院

4、编制范围：50彩钢夹芯板，两侧假草皮外包，50*50*1.5镀锌钢管立柱（间距2米），40*40*1.5镀锌角钢斜撑（间距2米），C20混凝土基础的临时围墙工程。

5、本工程采用国标清单编制。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

5、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

6、材料价格参照《金华建设工程造价信息》2021第4期、《浙江造价信息》2021年第4期，信息价中没有的材料参照市场价或暂定价；

7、人工信息价：人工价格按金华市2021年4月金华市建设工程人工市场信息价调整到一类人工工日单价134元，二类人工工日单价145元，三类人工工日单价168元；

8、浙江省、金华市相关造价文件。

三、编制说明

（一）取费说明

1、本工程采用一般计税法；

2、建筑装饰工程：管理费及利润按钢结构工程中值计取（企业管理费13.49%、利润7.63%），安全文明施工基本费按市区其他专业工程中值5.71%；规费按钢结构工程25.08%*0.5计取，税金按9%计取；

（二）工程量编制说明

1、未注明单位均按mm计算；

2、 本工程中所用50彩钢夹芯板可采用周转板，质量要求板面无破损无生锈且板面平整，不影响二次使用。

- 暂列金额：10000元。

四、其他说明

分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等费用。