浙江交通技师学院5#楼宿舍改造工程

预算编制说明

一、工程概况

- 工程名称：浙江交通技师学院5#楼宿舍改造工程；

- 建设地点：浙江交通技师学院内；

- 本工程为单独装饰工程，5#楼室内装修一层至六层，面积810.41平方米。

- 本工程采用国标清单编制。

二、编制依据

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》；

- 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

- 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

- 材料价格参照《金华建设工程造价信息》2021第6期，信息价中没有的材料按市场价；

- 人工信息价：按2021年6月金华市建设工程人工市场信息价确定，一类人工工日单价134元，二类人工工日单价145元，三类人工工日单价168元；

- 浙江省、金华市相关造价文件；

三、编制说明

（一）取费说明

本工程采用一般计税法，结合相关文件费率计取如下：

建筑工程：管理费及利润按单独装饰工程中值计取（企业管理费15.16%、利润7.62%），安全文明施工基本费按房屋建筑与装饰工程市区工程中值5.71%计取；规费按房屋建筑与装饰工程27.92%*0.5计取，税金按9%计取；

安装工程： 管理费及利润按水、电、暖通、消防、智能自控及通讯安装工程中值计取（企业管理费21.72%、利润10.4%），安全文明施工基本费按水、电、暖通、消防、智能自控及通讯安装工程中值7.1%计取，规费按水、电、暖通、消防、智能自控及通讯安装工程中值30.63%*0.5计取，税金按9%计取；

- 工程量编制说明

建筑工程：

- 未注明单位均按mm考虑；

- 经设计明确：5#楼宿舍新砌砖墙为240×115×53非黏土烧结实心砖干混砂浆砌筑；

- 经设计明确：入户门为成品防盗门，厕所门为成品实木门需经业主选样；

- 经设计明确：宿舍地面为600*600片麻灰花岗岩地砖；

安装工程：

1、照明回路利用原有照明回路，预算只计室内管线部分；

2、卫生器具型号由建设单位自定。

3、层高暂按3.6米考虑。

（三）暂列金额：7500元。

四、推荐品牌表品牌选择表

| 序号 | 材料/设备 名称 | 招标人 推荐品牌 | 投标人 选择品牌 | 其它规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 金元、红狮、尖峰 | 选择招标人推荐品牌 | 1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经招标人同意。 2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整： ①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。 ②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。 3、招标人未推荐的品牌材料，投标人在清单编制组价时应注明采用品牌，原则上应采用信息价有的品牌；未注明材料品牌的，使用时需经招标人同意后使用，原则上招标人可以任意指定材料品牌，并单价不作调整。 |
| 2 | 砖砌体 | 金华市墙改办确认范围内的砖生产企业 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 3 | 防水材料 | 科顺、卓宝、雨虹、天信、中建友 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 4 | 木质门 | 唐门、杭州采风、富阳通用 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 5 | 防盗门 | 凯悦、普罗盾、索福 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 6 | 内墙乳胶漆 | 立邦、来威、嘉宝莉 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 7 | 防滑地砖 | 萨米特、特地、宏宇、新中源、樵东 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 8 | 花岗岩地砖 | 福建产A级花岗岩 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 9 | 石膏板(轻钢龙骨) | 博罗、华玉、杰科、可耐福 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 10 | 电线、电缆 | 杭策、菊花、蓝天 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 11 | 非金属管材 | 联塑、中财、伟星、冠益、公元 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 12 | 普通灯具（含光源 灯管、镇流器、启辉器） | 鸿雁、飞利浦、三雄极光 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 13 | 开关插座面板 | 鸿雁、正泰、TCL | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 14 | 阀门 | 春江、正丰、凯泰 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 15 | 卫生洁具主材 | 中宇、惠达、箭牌、美加华 | 选择招标人推荐品牌 |  |